QLD-D10路径/故障定位仪

系统简述

QLD-D10路径/故障定位仪是公司针对电力电缆故障精确定点而开发的，采用低噪声设计和高性能的数字滤波技术相结合，声磁同步定点，是一款高抗干扰性、高灵敏度的电缆故障精确定点仪器。十级高亮LED强度指示结合听声识别，能够精确、迅速地定位故障点。

仪器特性

- 路径接收与故障定位实现一体化。

- 十级高亮LED强度指示，简单直观清晰，与蜂鸣提示音及耳机听音结合达到快速精确定位。

- 声磁同步定点。

- 独有的数字信号处理技术，在极短时间内准确接收瞬时声场强度，然后稳定显示，减少测试人员的疲劳感。

- 磁信号接收精准，充分利用沿线磁信号做故障点导向信号，放电实时显示，提高故障定点效率。

- 高抗干扰性，能有效排除环境噪声的干扰。

- 高灵敏度，可多档位调节，适合各种环境下测试。

- 极低功耗，单节9V碱性干电池可用4-5小时。

- 高压放电同时可以粗测电缆路径，提高了故障定点效率。

- 配套的定点传感器具有低噪声、高灵敏度、防水特性。

性能指标

路径信号发生器：

- LED实时输出功率监测,有利于判断接线是否良好，确保路径信号成功发射！

- 发射机保护：过压保护及短路保护，允许发射线长时间短路。

- 信号频率：12KHz正弦信号。

- 最大发射功率：Pmax=20W。

- 发射效率：η=98%。

- 输出功率等级：12级。

- 适配阻抗范围：4Ω~2ΚΩ。

路径/故障定位仪（路径接收部分）：

- 接收路径信号：12KHz正弦信号

- 接收灵敏度：-90dBmW

- 路径寻侧方法：峰值法、谷值法（面板上一键切换）

- 测深方法：45度角法

- 路径信号指示：十级LED强度指示及蜂鸣提示音

- 供电方式：9V单节碱性干电池

路径/故障定位仪（故障定位部分）：

  - 声场灵敏度：-97dBmW

  - 磁场灵敏度：-80dBmW

  - 声信号指示：十级LED强度指示及蜂鸣提示音

  - 声信号接收：耳机听音

  - 功耗：<0.7W

  - 供电：单节9V碱性干电池